## Slide 1: 第3章 STM32开发环境

## Slide 2: 3.1 STM32程序开发的模式

## Slide 3
3.1.1 基于寄存器的开发模式

## Slide 4: 3.1.2 基于ST固件库的开发模式
STM32有非常多的寄存器，而导致了开发困难，所以为此ST公司就为每款芯片都编写了一份库文件，也就是工程文件里stm32F1xx.....之类的。在这些 .c .h文件中，包括一些常用量的宏定义，把一些外设也通过结构体变量封装起来，如GPIO口时钟等。所以我们只需要配置结构体变量成员就可以修改外设的配置寄存器，从而选择不同的功能。也是目前最多人使用的方式，也是学习STM32接触最多的一种开发方式

## Slide 5: 3.1.3 编程模式的选用建议
对于 STM32，因为外设资源丰富，带来的必然是寄存器的数量和复杂度的增加，这时直接配置寄存器方式的缺陷就突显出来了：开发速度慢；程序可读性差；维护复杂。
这些缺陷直接影响了开发效率，程序维护成本，交流成本。库开发方式则正好弥补了这些缺陷。而坚持采用直接配置寄存器的方式开发的程序员，会列举以下原因：具体参数更直观；程序运行占用资源少
相对于库开发的方式，直接配置寄存器方式生成的代码量的确会少一点，但因为STM32有充足的资源，权衡库的优势与不足，绝大部分时候，可以牺牲一点 CPU 资源，选择库开发。一般只有在对代码运行时间要求极苛刻的地方，才用直接配置寄存器的方式代替，如频繁调用的中断服务函数。

## Slide 6: 3.2 软件开发工具

## Slide 7: 3.2.1 MDK-ARM集成开发环境
Keil MDK-ARM是美国Keil软件公司（现已被ARM公司收购）出品的支持ARM微控制器的一款IDE（集成开发环境）。

## Slide 8: 3.2.2 STM32CubeMX软件
STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具， 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码，可以大大减轻开发工作，时间和费用。

## Slide 9: 3.3 硬件开发工具

## Slide 10: 3.3.1 仿真/编程器
硬件开发可以通过软件仿真和硬件仿真两种方式进行。
软件仿真通过开发环境提供的软件仿真功能，如keil MDK 中的Use Similar功能就能够实现软件仿真。
硬件仿真通过硬件下载器直接实现，具有下载速度快，查看结果一目了然的特点，目前普遍采用的硬件下载器包括ST-LINK、JLINK等等。

## Slide 11: 3.3.2 STM32系统板
目前有很多STM32系统板，每一种系统版包括的功能都不一样，但是唯一相同的是都有最小系统，也就是stm32芯片运行的最小环境。STM32单片机最小系统由主芯片、上电复位电路、时钟电路、电源供电电路组成，同时一个基本完整的单片机功能还应包括下载电路和LED指示电路。

## Slide 12: 3.4 工程建立

## Slide 13: 3.3.1 新建工程
首先在Project目录选择新建项目下拉菜单，如图3.2所示。

## Slide 14
创建工程所需要的stm32库文件夹，并将其导入到工程中，目录如图3.3所示，
图 3. 3 新建项目工程目录

## Slide 15: 3.3.2 工程配置
工程配置过程，首先需要选择设备，根据硬件的实际选择芯片类型，同时还有software pack，如图3.4所示。
图 3.4 设备选择
图 3.4 设备选择

## Slide 16
目标设置，主要设置晶振大小、ARMComplilerMemory Areas 等信息，如图3.5所示。
图 3.5 目标设置
图 3.5 目标设置

## Slide 17
输出设置主要设置输出类型，其中Create HEX File 是下载文件必须的文件，一定选择上，如图3.6所示。
图 3.6 输出设置

## Slide 18
C/C++选项主要设置编译器头文件的路径，如图3.7所示。
图 3.7 C/ C++设置

## Slide 19
Debug主要设置编译下载调试相关选项，其中Use 选择下载器，如果没有下载器，需要模拟仿真就需要选择Use Simulator选项，如图3.8所示。
图 3.8 Debug项

## Slide 20
Utilities选项主要设置Flash Programming相关应用，如图3.9所示。
图 3.9 Utilities 选项

## Slide 21: 3.3.3 程序编写
项目创建完毕之后，同时目录结构也创建完毕，就需要写程序了，创建过程为File下拉菜单选择New创建文件，保存后需要命名，如图3.10所示。
图 3.10 程序编写

## Slide 22: 3.3.4 工程编译
工程编译包括两个过程：Translate（CTL+F7）转换和Build（F7）建立。其中Translate功能为编译，Build为连接，如图3.11所示。
图 3.11 工程编译快捷图标

## Slide 23: 3.5 程序的烧写

## Slide 24: 3.5.1 基于串口的程序下载（烧写）方式

## Slide 25: 3.5.2 基于JTAG（SWD）的程序下载（烧写）方式

## Slide 26: 方法：
1、根据使用的仿真器，如：使用ST-Link，下载 ST-Link 官方驱动包, 安装驱动程序
2、安装驱动安装成功之后, 把 ST-Link 通过 USB 连接到电脑, 然后打开设备管理器, 可以看到会多出一个设备, 如图3.14 所示。

## Slide 27
3、使用 ST-Link, 需要修改两个地方的配置: 首先是选择调试器, 如果使用的是 ST-Link, 在 Debug 选项卡中, 请按照图 3.15 所示选择“ ST-Link Debugger”; 如果使用的是JLINK, 那么需要选择“J-LINK/ J-Trace Cortex”。

## Slide 28
4、在选择完调试器之后, 点击右边的 Setting 按钮, 出现如图3.16 所示的对话窗。

## Slide 29
5、这里默认情况选择的是 JTAG 调试方式, 速度是 1. 12MHz。 关于速度, 与 ST-Link 固件版本有关, 所以只需要选择一个合适的速度即可(一般1~5M 之间)。 当然, 这里可以修改为 SWD 方式, 修改方法非常简单, 配置如图3. 17 所示。

## Slide 30
6、JTAG 模式和 SWD 模式的使用方法都是一样的, 不同的是, SWD 接口调试更加节省端口。 为了节省更多的资源, 建议大家使用 SWD 模式仿真, 也就是按图 3.17 所示的配置即可。 对于 Utilities 选项卡, 设置 Utilities 界面如图3.18 的配置。

## Slide 31
7、按以上方法配置好后，点击OK，单机下载按钮就可以进行下载了。

## Slide 32: 3.6 程序的调试

## Slide 33
使用程序调试功能时, 就需要在设置中将 Debug 选项卡选择 Use Simulator, 如图 3.19所示。

## Slide 34
设置完毕后选择 Start / Stop Debug Session 图标, 开始调试, 如图3.20 所示。

## Slide 35
程序进入正常的调试模式, 运行效果如图3. 21 所示。

## Slide 36
可以通过 Watch Windows 查看变量的结果, 如图3.22 所示。

## Slide 37
Watch Window 查看的结果如图3.23 所示。

## Slide 38: 本章小结
本章从开发者的角度介绍 STM32 开发所需要的基本知识, 包括 STM32 开发的基本模型知识和程序设计软件的基本应用方法。
学会这些基本知识, 可为后续的 STM32 具体应用打下坚实的基础。