## Slide 1: 第 1 章 嵌入式系统概述

## Slide 2: ???????????????????????????? 本章简介
本章主要介绍嵌入式系统的概念和体系结构，从硬件层、中间层和系统软件层三面介绍嵌入式系统的具体构成；嵌入式系统的特点和应用；主要ARM处理器的功能和特点。

## Slide 3: 1. 1 嵌入式系统简介
1. 1. 1 嵌入式系统的基本概念
嵌入式系统（Embedded system），是一种“完全嵌入受控器件内部，为特定应用而设计的专用计算机系统”，根据英国电气工程师协会（U.K. Institution of Electrical Engineer）的定义，嵌入式系统为控制、监视或辅助设备、机器或用于工厂运作的设备。
国内普遍认同的嵌入式系统定义为：以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。

## Slide 4
1.1.2 嵌入式系统的体系结构
一个嵌入式系统装置一般都由嵌入式计算机系统和执行装置组成。嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心，由硬件层、中间层、系统软件层和应用软件层组成。执行装置也称为被控对象，它可以接受嵌入式计算机系统发出的控制命令，执行所规定的操作或任务。
1、硬件层
硬件层中包含嵌入式微处理器、存储器（SDRAM、ROM、Flash等）、通用设备接口和I/O接口（A/D、D/A、I/O等）。

## Slide 5
（1）嵌入式微处理器
嵌入式系统硬件层的核心是嵌入式微处理器，嵌入式微处理器与通用CPU最大的不同在于嵌入式微处理器大多工作在为特定用户群所专用设计的系统中，它将通用CPU许多由板卡完成的任务集成在芯片内部，从而有利于嵌入式系统在设计时趋于小型化，同时还具有很高的效率和可靠性。
（2）存储器
嵌入式系统需要存储器来存放和执行代码。嵌入式系统的存储器包含Cache、主存和辅助存储器。

## Slide 6
2、中间层
硬件层与软件层之间为中间层，也称为硬件抽象层（Hardware Abstract Layer，HAL）或板级支持包（Board Support Package，BSP），它将系统上层软件与底层硬件分离开来，使系统的底层驱动程序与硬件无关，上层软件开发人员无需关心底层硬件的具体情况，根据BSP 层提供的接口即可进行开发。
硬件相关性：因为嵌入式实时系统的硬件环境具有应用相关性，而作为上层软 件与硬件平台之间的接口，BSP需要为操作系统提供操作和控制具体硬件的方法。
操作系统相关性：不同的操作系统具有各自的软件层次结构，因此，不同的操作系统具有特定的硬件接口形式。

## Slide 7
3、系统软件层
系统软件层由实时多任务操作系统（Real-time Operation System，RTOS）、文件系…是嵌入式应用软件的基础和开发平台。
嵌入式操作系统（Embedded Operation System，EOS）是一种用途广泛的系统软件，过去它主要应用与工业控制和国防系统领域。
嵌入式操作系统（Embedded Operation System，EOS）是一种用途广泛的系统软件，过去它主要应用与工业控制和国防系统领域。EOS负责嵌入系统的全部软、硬件资源的分配、任务调度，控制、协调并发活动。它必须体现其所在系统的特征，能够通过装卸某些模块来达到系统所要求的功能。

## Slide 8: 1.1.3 嵌入式系统的特点
1.嵌入性
2.专用性
3.系统内核小
4系统精简
5．高实时性的系统软件(OS)
6．嵌入式软件开发要想走向标准化，就必须使用多任务的操作系统
7．嵌入式系统开发需要开发工具和环境

## Slide 9: 1.1.4 嵌入式系统的发展和应用领域
1、嵌入式系统的发展
（1）无操作系统阶段
（2）简单操作系统阶段
（3）实时操作系统阶段
（4）面向Internet阶段
2、嵌入式系统的应用领域
（1）交通管理
（2）家庭智能管理系统
（3）POS网络及电子商务
（4）环境工程与自然
（5）机器人
（6）工业控制
（7）家电行业

## Slide 10: 1. 2 ARM处理器概述
1.2.1 ARM处理器简介
从应用的角度来划分，嵌入式处理器分为嵌入式微控制器（MCU:又叫单片机）、嵌入式微处理器（MPU）、嵌入式DSP、嵌入式片上系统（SoC）。
1.嵌入式微控制器（MCU）
嵌入式微控制器(Embedded Microcontroller Unit，EMCU)，又称单片机，顾名思义，就是将整个计算机系统集成到一块芯片中。
通用系列包括8051、MCS、251、MCS、96/196/296、P51XA、C166/167、68K系列以及MCU 8XC930/931、C540、C541

## Slide 11
2.嵌入式微处理器（MPU）
嵌入式微处理器是由通用计算机中的CPU演变而来的。它的特征是具有32位以上的处理器，具有较高的性能，只保留和嵌入式应用紧密相关的功能硬件，去除其他的冗余功能部分。
主要类型有Aml186/88、386EX、SC-400、PowerPC、68000、MIPS、ARM系列等。
3.嵌入式DSP
嵌入式DSP处理器（Digital Signal Processor）是专门用于信号处理方面的处理器，其在系统结构和指令算法方面进行了特殊设计，在数字滤波、FFT、谱分析等各种仪器上DSP获得了大规模的应用。

## Slide 12
最为广泛应用的嵌入式DSP处理器是TI的TMS320C2000/ C5000系列，另外如Intel的MCS-296和Siemens的TriCore也有各自的应用范围。
4.嵌入式片上系统（SoC）
SoC 就是System on Chip ，SoC嵌入式系统微处理器就是一种电路系统。
分为通用系列和专用系列两类。通用系列包括：M-Core、某些ARM系列、Neuron芯片等。专用的SoC一般专用于某类系统中，不为一般用户所知。

## Slide 13: 1.2.2 ARM处理器系列主要产品
1.主流ARM处理器
主流的ARM处理器有ARM7、 ARM9、 ARM9E、 ARM10E、 ARM11、Cortex 系列。
2.ARM体系结构命名
ARM 主要有七种指令集体系结构， v1~v3 版本， v4T 版本， v5 版本， v6 版本， v7 版本。
3.ARM V4-V7架构
ARM7TDMI、 ARM920T 属于 ARMv4 体系，ARM926、ARM946、ARM966 属于 ARM v5 体系，ARM1136、ARM1176、ARM Cortex-M0、ARM Cortex-M1 属于 ARM v6 体系，Cortex-A8、Cortex-R4、Cortex-M3 属于 ARM v7 体系。

## Slide 14
4.典型ARM系列处理器
（1）ARM Cortex 应用处理器
Cortex-A 系列为ARM Cortex 应用处理器，也称为开放式操作系统的高性能处理器。Cortex 应用处理器在先进工艺节点中可实现高达 2GHz+ 标准频率的卓越性能，从而可支持下一代的移动 Internet 设备。
（2）ARM Cortex 嵌入式处理器
主要分为Cortex-R和Cortex-M系列。Cortex-M 系列处理器主要是针对微控制器领域开发的。
（3）经典ARM处理器
主要分为ARM11系列（基于ARM v6架构的高性能处理器）、ARM9系列（基于ARM v5架构的常用处理器）和ARM7系列（面向通用应用的经典处理器）。

## Slide 15
（4）ARM专业处理器
ARM专业处理器旨在满足特定市场的苛刻需求。SecurCore处理器在安全市场中用于手机SIM卡和证件应用，集成了多种既可为用户提供卓越性能，又能检测和避免安全攻击的技术。