## Slide 1: 第 4 章 STM32 基本模块

## Slide 2: 本章简介
本章主要包括 ARM Cortex-M3 内核架构、 STM32 系统结构、 典型芯片封装和引脚、 供电管理、 低功耗模式、 复位控制、 时钟控制、 STM32 时钟树和 STM32 单片机最小系统等内容。
本章重点
ARM Cortex-M3 内核架构、 STM32 系统结构、 复位控制、 时钟控制、 STM32 时钟树和STM32 单片机最小系统等内容。

## Slide 3: 2. 1 STM32 内核架构
2. 1. 1 ARM Cortex-M3 内核架构
在 ARMv7 架构时代, ARM 公司取消了使用数字加后缀的命名方法, ARM 公司将ARMv7 架构的处理器命名为“Cortex”。 Cortex 处理器内核是 ARM 公司最新一代嵌入式处理器的核心。 Cortex 处理器具有一个完整的处理核心, 为用户提供了一个完整的“心脏”。
Cortex 处理器具有三个分支, “Cortex”单词后面接的字母表示了各个分支的具体类型, 具体包括: A 系列, 主要面向复杂的高端应用程序, 用于运行开放式的复杂操作系统; R 系列, 主要针对实时系统; M 系列, 主要为成本控制和微处理器应用提供优化。

## Slide 4
Cortex-M3 处理器基于 ARMv7 架构, 支持 Thumb-2 指令集。 关于 Cortex-M3 的描述可以参考《 Cortex-M3 技术参考手册》 和《 ARMv7 架构参考手册》, 还可以从 ARM 官网www. arm. com 下载得到。Cortex-M3 处理器带有一个分级结构, 其集成了名为 CM3Core 的中央处理器内核和先进的系统外设, 并集成了嵌套中断向量控制器、 内存保护、 系统调试和跟踪等功能。Cortex-M3 处理器内核架构如图2. 1 所示。
2. 1. 1 ARM Cortex-M3 内核架构---------续

## Slide 5
图 2. 1 Cortex-M3 处理器内核架构

## Slide 6
Cortex-M3 处理器提出标准化的微控制核心, 在 CPU 基础上提供了整个微控制器的核心部分。 Cortex-M3 处理器内部具有 4GB 线性地址空间, 该地址空间被分为 Code 区、RAM 区、 外部设备区和系统设备区。 与早期 ARM 架构不同的是, Cortex-M3 处理器允许数据非对齐存取, 以确保内部的 SRAM 得到充分利用。 Cortex-M3 处理器还可以使用一种称为“位带”的技术, 利用两个32MB 大小的“虚拟”内存空间实现对两个 1MB 大小的物理内存空间进行“位”的置位和清除操作。
嵌套中断向量控制器(NVIC)是 Cortex-M3 处理器中的一个比较关键的组件。 NVIC 是基于 Cortex-M3 内核的微控制器提供了标准的中断架构和优秀的中断响应能力, 为超过40 个中断源提供专门的中断入口, 而且可以赋予每个中断源单独的优先级。
Cortex-M3 处理器支持两种工作模式(即线程和处理器)及两个等级的代码访问(即有特权和无特权), 能够在不牺牲应用程序安全的前提下执行复杂的开放式系统。 无特权代码执行限制或拒绝对某些资源的访问, 如某个指令或制定的内存位置。
2. 1. 1 ARM Cortex-M3 内核架构---------续

## Slide 7: 2. 1. 2 STM32 系统结构
Cortex-Mx 内核是由 Arm 公司设计的, ST 公司在获得 Arm 公司授权后, 在此基础上设计外围电路, 如存储程序的 Flash、 存储变量的 SRAM 和 GPIO、 IIC、 SPI、 USTAR 等外设。 STM32 系统结构由内核的驱动单元和外设的被动单元组成, 如图2. 2 所示。

## Slide 8
图 2. 2 STM32 系统结构

## Slide 9: 2. 2 典型芯片封装和引脚
STM32 以 Cortex M3 处理器为核心, 是一个标准的微控制器结构, 拥有32 位 CPU、 并行总线结构、 嵌套中断向量控制单元、 调试系统以及标准的存储映射。 但 STM32 芯片种类很多, 封装形式多样, 主要封装包括 QFN、 LQFP 等。 在 STM32F10x 芯片上都印有具体的型号, 其中 x 代表数字, 包括: 101 是基本型、 102 是 USB 基本型、 103 是增强型、105 或107 是互联型。 引脚数目由芯片型号中不同字母进行区别, 包括: T 为 36 引脚、 C为48 引脚、 R 为64 引脚、 V 为 100 引脚、 Z 为 144 引脚。 闪存(Flash)容量也各不相同,芯片型号中含有: 4 为 16KB、 6 为 32KB、 8 为 64KB、 B 为 128KB、 C 为 256KB、 D 为384KB、 E 为512KB 等。
通常情况下, 在芯片封装正方向的左下角有一个小圆点, 靠近左下角小圆点的管脚号为1, 然后以逆时针方向, VET6 最后一个引脚号为 100, ZET6 最后一个引脚号为144。 Z 的引脚数多于 Z 的引脚数, 即 Z 的功能多于 V 的功能。 LQFP100 引脚分布如图2. 3 所示。

## Slide 10
图 2. 3 LQFP 引脚分布图

## Slide 11: 2. 3 电源
2. 3. 1 供电管理
STM32 使用单电源供电, 其电压范围必须为 2. 0 ~ 3. 6V, 同时通过它内部的电压调节器, 可以给 Cortex-M3 处理器核心提供1. 8V 的工作电压。 当主电源 VDD掉电时, 通过 VBAT引脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源。 STM32 整体电源框图如图2. 4 所示。

## Slide 12
图 2. 4 STM32 整体电源框图

## Slide 13
此外, STM32 具有两个可选电源的模块:
(1) 实时时钟和部分备份寄存器。 它们在STM32 进入深度节电模式时, 在备份电池的支持下保持数据不丢失。 但如果 STM32 最小系统没有使用备份电池, 则 VBAT引脚必须和VDD引脚相接。
(2) ADC 模块。 如果要启用 ADC 功能, 则主电源 VDD必须限制在 2. 4 ~ 3. 6V。 在引脚数大于或等于100 的 STM32 版本型号里, ADC 模块有额外的参考电压引脚 VREF+和 VREF-,则 VREF-引脚必须与 VDDA相连, 而 VREF+可以接入2. 4V~ VDD。 在其他版本型号的 STM32 中,ADC 的参考电压都由内部电压源供给。

## Slide 14: 2. 3. 2 低功耗模式
在系统或电源复位以后, 微控制器处于运行状态。 当 CPU 不需继续运行时, 可以利用多种低功耗模式来节省功耗。 例如, 在等待某个外部事件时, 用户需要根据最低电源消
耗、 最快速启动时间和可用的唤醒源等条件, 选定一个最佳的低功耗模式。 在对STM32 的运行模式做尽可能多的低功耗措施之后, 可以将其整体电流消耗降低到 8. 5mA。
STM32F10xxx 低功耗模式有三种, 如表2. 1 所示, 分别如下所述。
(1) 睡眠模式: Cortex-M3 内核停止, 所有外设包括 Cortex-M3 核心的外设, 如 NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行。
(2) 停止模式: 所有的时钟都已停止。
(3) 待机模式: 1. 8V 电源关闭。

## Slide 15
表 2. 1 低功耗模式
此外, 在运行模式下, 可以通过下述方式中的一种降低功耗。
(1) 降低系统时钟。
(2) 关闭 APB 和 AHB 总线上未被使用的外设时钟。

## Slide 16: 2. 4 复位和时钟控制(RCC)
1. 4. 1 复位控制
STM32 有三种复位方式, 分别是系统复位、 电源复位和后备域复位。 STM32 微控制器含内部复位电路, 当 VDD引脚电压小于2. 0V 时, 器件会保持在复位状态, 但是会有 40mV的延时, 即复位状态在2. 0V+40mV 内一直保持。 除了外部复位引脚, STM32 还有数个复位源, 它们分别是: 内部看门狗、 通过NVIC 产生的软件复位、 上电/掉电复位。 低电压检测电路也可以产生复位信号。 当复位事件发生时, RCC寄存器中的一系列标志位会被置位,这些标志位的值一直会保持到下一次上电或再一次产生复位事件之前, 因此用户可以从这些标志位判断出复位源。 此外, 用户可以通过对这些标志位写“1”来清除它们。

## Slide 17
图 2. 5 STM32 复位引脚电平变化

## Slide 18: 1. 4. 2 时钟控制
STM32 有三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟( SYSCLK), 分别是: HSI 振荡器时钟、 HSE 振荡器时钟和 PLL 时钟。 且具有以下2 种二级时钟源。
(1) 40kHz 低速内部 RC。 可以用于驱动独立看门狗, 或通过程序选择驱动 RTC, 用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。
(2) 32. 768kHz 低速外部晶体。 也可用来通过程序选择驱动 RTC(RTCCLK)。 当不被使用时, 任一个时钟源都可被独立地启动或关闭, 由此优化系统功耗。
但内部 RC 振荡器相比外部晶振来说不够准确, 同时也不够稳定, 所以在条件允许的情况下, 建议尽量使用外部时钟源。 外部主时钟源主要作为 Cortex-M3 处理器核 STM32 外设的驱动时钟, 一般称为高速外部振荡器(HSE OSC)。 STM32 还可以使用第二个外部振荡器, 一般称为低速外部振荡器(LSE OSC)。 STM32 振荡器电路如图2. 6 所示。

## Slide 19
图 2. 6 STM32 振荡器电路

## Slide 20: 1. 4. 3 STM32 时钟树
时钟系统就是 CPU 的脉搏。 STM32 的时钟系统比较复杂, 不像简单的 51 单片机只需个系统时钟就可以解决一切问题。 STM32 本身非常复杂, 外设也非常多, 但并非所有的设都需要很高的系统时钟频率。 比如, 看门狗以及 RTC 只需要几十千赫兹的时钟即可。
同一电路中, 时钟频率越高, 功耗就越大, 同时抗电磁干扰能力也会越弱, 所以较为复的 MCU 都使用多时钟源。 STM32 系统时钟树如图2. 7 所示。

## Slide 21
图 2. 7 STM32 系统时钟树

## Slide 24: 2. 5 STM32 单片机最小系统
基于 STM32 的单片机最小系统主要由五部分组成, 而每个部分均有其各自的特点。
基于 STM32F103Vx-LQFP100 的最小系统原理图如图 2. 8 所示。 该最小系统的五个组成部
分包括电源、 复位、 时钟、 下载电路和启动模式。 下面分别说明这几部分的功能。
(1) 电源。 基于 STM32 的系统开发板均可以有多种供电方式, 由电源稳压芯片产生3. 3V、 2. 5V、 2. 8V 三种电压。 一般情况下, 3. 3V 给 STM32 开发板和 CPU 供电; 而 2. 5V和2. 8V 多给专用功能芯片供电, 如 MP3 芯片等。

## Slide 25
图 2. 8 STM32 最小系统原理图

## Slide 26
(2) 复位。 CPU 主芯片具有复位管脚, 一般通过一个 RC 振荡电路实现手动复位。
(3) 时钟。 一般情况下, STM32 单片机系统板具有多种时钟电路。 其中, 32. 768K 为低速晶振, 接到CPU 主芯片的8 和9 管脚。 而8M 高速晶振接到CPU 主芯片的12 和13 号管脚。 内部还有分频电路, 这使得 STM32 有很多时钟源, 方便各种频率功能模块的使用。
(4) 下载电路。 STM32 系统开发板一般可具有五种下载方式, 分别是: USB-RS232 下载方式、 RS232 下载方式、 USB 下载方式、 ST-LINK 仿真下载方式和 JLINK 仿真器下载方式。

## Slide 27
(5) 启动模式
一般情况下, 基于STM32 的开发板具有三种启动模式, 分别是: 主闪存存储器被选为启动区域、 系统存储器被选为启动区域和内置 SRAM 被选为启动区域。 这三种启动模式的转化可以通过开发板上的“BOOT”跳线完成, 其启动模式选择原理图如图2. 9 所示。
当两个跳线帽分别插入3、 5 针脚和 4、 6 针脚后, 启动模式是从主闪存存储器启动;当两个跳线帽分别插入1、 3 针脚和2、 4 针脚后, 启动模式是从内置 SRAM 启动; 当两个跳线帽分别插入1、 3 针脚和4、 6 针脚后, 启动模式是从系统存储器启动。
图 2. 9 启动模式选择